| KONTROLL | UTFØRELSE | RESULTAT |
| --- | --- | --- |
| Bremser bil i ro |  |  |
| Bremsekraftforsterker/servo | Pump bremsepedalen inn 4-5 ganger. Hold pedalen inn, start motoren | Pedalen skal sige inn idet motoren starter. |
| Pedalvandring | Trå bremsepedalen inn så langt som mulig | Full bremseeffekt før pedalen når 2/3 inn. Kjenn at det er god plass mellom pedal og gulv. |
| Trykkprøve | Press bremsepedalen inn så langt som mulig | Pedalen skal tåle 100 kg. Hvis den ikke holder kan det tyde på lekkasje. |
| Parkeringsbrems/ handbrems | Trekk til, kontroller virkning ved igangsetting av bilen | Parkbremsen skal holde bilen i ro i 10% stigning. Varsellampe skal lyse. |
| Varsellampe (bremsesystem) | Påvise lamper og kontrollere om de virker. | Kun lampen for parkbrems skal lyse etter start. |
| Bremsevæskenivå | Påvise beholder og væskenivå | Nivå mellom ”min” og ”max” |
| Bremser, bil i fart |  |  |
| Bremsevirkning | Normalbrems og nødbrems | Bil uten ABS-brems skal låse kun hjulene. Bil med ABS-brems skal være hakkete på pedalen og bråke uten nødbrems. |
| Skjevtrekk | Kjør rett frem med løst rattgrep, foreta normalbrems. | Bilen skal holde stabil kurs, ingen vibrasjon. |
| Styring, bil i ro |  |  |
| Servostyring | Drei rattet mens du starter bilen. | Rattet napper og blir lettere å dreie. |
| Dødgang mellom ratt og forhjul | Små rattbevegelser, motor i gang, se etter bevegelse på begge forhjul | Ratt skal ikke kunne beveges mer enn 2-3 cm før hjulene reagerer. |
| Oljenivå servostyring | Påvise beholder og oljenivå | Nivå mellom ”min” og ”max” |
| Styring, bil i fart |  |  |
| Dødgang i styremekanismen | Kjør rett frem med små bevegelser frem og tilbake. | Bilen skal reagere presist. |
| Retningsstabilitet | Kjør rett frem med løst rattgrep | Bilen skal holde stabil kurs uten vibrasjon |
| Selvoppretting | Kjør og sving fullt, slipp rattet (begge veier) | Bilen skal rette seg opp |
| Hjul |  |  |
| Dekkdimensjon | Vis på dekk, jevnfør vognkort | Avvik maks 2 dimensjoner |
| Lufttrykk | Kontroller visuelt, påvis merkeskilt for dekktrykk. | Dekkene skal være tilnærmet like å se på. |
| Mønsterdybde sommer/vinter dekk | Mål dekkene på det mest slitte sted. | Sommerdekk – 1.6 Vinterdekk - 3.0 |
| Skade slitasje på dekk og felg | Kontroller for skade i dekk og bulker/sprekker i felg | Ingen merker skal være synlige. Dekksidene er svakest |
| Lysutstyr |  |  |
| Lys foran: parklys, Nærlys, Fjernlys, Blinklys, Tåkelys. Lys bak: Baklys, Skiltlys, Bremselys, Blinklys, Tåkelys, Ryggelys | Funksjonsprøve, tilstand på glass, reflekser og reflektorer | Lys skal fungere, hele og rene glass. Varsellampe |
| Vognkort | Dekkdimensjon mål og vekter. Kunne lese informasjon fra vognkortet. | Skal kunne lese vognkort og beregne last på bil og tilhenger. Vite begrensningene som førerkort Kl B har ad vekt m.m. |

SIKKERHETSKONTROLL